ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

เรื่อง จัดซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด 135 แรงม้า

โดยวิธีการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

**************************

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี   มีความประสงค์จะประมูลซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาดกำลังเครื่องยนต์ 135 แรงม้า  เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 สูบ 4 จังหวะ จำนวน  1  คัน   โดยวิธีการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2554   ลงวันที่    28    ธันวาคม    2553

ราคากลาง    5,000,000.00  บาท    (-ห้าล้านบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลีและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้

กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  17 มกราคม  2554 ระหว่างเวลา  09.30 น.  ถึง 10.00 น.    ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าชนะ  (ชั้น 2)    และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา   ในวันที่ 19  มกราคม  2554

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     ในราคาชุดละ 10,000.-  บาท              (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)   ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี    อำเภอท่าชนะ   จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ระหว่างวันที่   28 ธันวาคม  2553  ถึงวันที่  7  มกราคม  2554  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  www.khanthuli.go.th , www.gprocurement.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0 – 7727 - 4412  ต่อ  13  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ    ณ  วันที่   28    เดือนธันวาคม   พ.ศ.  2553

(นายมงคล   ธรรมฤทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถเกลี่ยดิน ขนาด  135   แรงม้า มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

1.    ลักษณะทั่วไป

  - ระบบเครื่องยนต์เป็นแบบดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

  - เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุด จากโรงงานผู้ผลิต

  - ระบบถ่ายทอดกำลังเป็นแบบ Direct Drive Shift หรือ Power  หรือ Hydro Shift

  - ความยาวระหว่างช่วงล้อ  (Wheel Base) ไม่น้อยกว่า 5,500 มิลลิเมตร

2.    ระบบบังคับเลี้ยว

  - เป็นแบบ Full Hydraulic Power Steering

  - สามารถหักเลี้ยวกลางลำตัวได้

  - ล้อหน้าทำมุมเอียงได้ไม่น้อยกว่า 18 องศา

  - มีรัศมีเลี้ยวแคบสุดไม่เกิน 8 เมตร

3.    ชุดใบมีด

  - ความยาวของชุดใบมีดไม่น้อยกว่า 3,600  มิลลิเมตร

  - ขนาดความสูงของชุดใบมีด วัดตามความโค้งได้ไม่น้อยกว่า  600  มิลลิเมตร

  - ชุดใบมีดสามารถยกได้สูงสุดจากพื้นดิน ไม่น้อยกว่า  400  มิลลิเมตร

  - ใบมีดปรับการทำงานคว่ำ หงาย ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค ป้องกันการกระแทก Blade Slip Clutch

  - คราดกรุยดินทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค มีจำนวนไม่น้อยกว่า  5  ฟัน

4.    น้ำหนักรถ

4.1 น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า  10,000  กิโลกรัม

5.    หลังคา

5.1 หลังคากันแดด Cabs มีห้องโดยสารชนิดตู้ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

6.    ระบบเบรก

6.1  ชนิดแผ่นดิสก์เบรกแช่น้ำมัน ใช้ลมช่วยในการทำงาน

6.2  มีเบรกจอด  Parking Brake

-2-

7.   อุปกรณ์ประกอบ

7.1 มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์

7.2 เกจ์บอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณเตือน

7.3 เกจ์บอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณเตือน

7.4 เกจ์บอกความดันน้ำมันไฮดรอลิก

7.5 เกจ์บอกไฟชาร์ท หรือสัญญาณไฟชาร์ท

7.6 มีขอลากจูงหลัง

7.7 หมวดนิรภัยสำหรับพนักงานขับ  จำนวน  2  ชุด

7.8 กระบอกอัดจารบี  จำนวน  1  ชุด

7.9 แม่แรงไฮดรอลิกขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร  จำนวน  1  ชุด

7.10 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบวัสดุสิ้นเปลือง  ดังต่อไปนี้

7.10.1 ไส้กรองอากาศตัวในและตัวนอก อย่างละ	จำนวน  2  ชุด

7.10.2 ไส้กรองน้ำมันเครื่อง			จำนวน  2  ชุด

7.10.3 ไส้กรองน้ำมันโซล่า			จำนวน  2  ชุด

7.10.4 ไส้กรองเกียร์				จำนวน  2  ชุด

7.10.5 ไส้กรองไฮดรอลิค				จำนวน  2  ชุด

7.10.6 ไส้กรองดักน้ำ				จำนวน  2  ชุด

7.10.7 ใบมีด					จำนวน  2  ชุด

7.11 เครื่องมือประจำรถ  จำนวน  1  ชุด

7.12 ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถไม่น้อยกว่า  10  ขนาด  	จำนวน  1  ชุด

7.13 ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถไม่น้อยกว่า  10  ขนาด  จำนวน  1  ชุด

7.14 มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ครบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

7.15 หนังสือคู่มือ  จำนวน  1  ชุด  ประกอบด้วย

7.15.1 คู่มือการบำรุงรักษา (Operation   Manual)

7.15.2 คู่มือการซ่อม  (Shop   Manual)

7.15.3 คู่มือการสั่งอะไหล่  (Parts Book)

7.16 จะต้องรับประกันคุณภาพสินค้าอันเกิดจากการใช้งานปกติ  เป็นเวลา  1  ปี

7.17 สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาดไม่น้อยกว่า  150  มิลลิเมตร ติดตั้งบนหลังคาหัวเก๋ง จำนวน 1 ชุด

7.18 มีระบบไฟฟ้า  24 V. ใช้แบตเตอรี่ 12 v. ขนาดไม่น้อยว่า 5a/ชั่วโมง มีโคมไฟหน้า 2 ดวง และโคมไฟหลัง 2 ดวง

-3-

8.   สี (paints)

8.1 สีรถเป็นสีเหลืองตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี กำหนดพร้อมติดสติ๊กเกอร์ตัวอักษรสีน้ำเงิน ข้อความ “องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี” ขนาดเหมาะสมบริเวณตัวรถทั้งสองข้างและกระจกเก๋งหน้า-หลัง   พ่นตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี   พร้อมหมายเลขครุภัณฑ์

9.  เงื่อนไขหลังการขาย

9.1 หลักฐานประกอบการพิจารณาซื้อ

9.1.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียด Catalog ของเครื่องจักร และสมรรถนะภาพ

(Performance Curve) ของเครื่องยนต์เพื่อประกอบการพิจารณา

9.1.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง (Authoriged Dealer) หรือเป็นผู้มีอาชีพจำหน่ายครุภัณฑ์นี้ หรือได้รับมอบอำนาจจากตัวแทนจำหน่ายให้เป็นตัวแทนเสนอราคาโดยตรงกับองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

9.1.3 ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองข้อมูลศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถเกลี่ยดิน แนบแสดงในวันเสนอราคา

9.1.4 ผู้เสนอราคาต้องรับประกันว่ามีอะไหล่สำรองเพื่อจำหน่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี สำหรับการบำรุงรักษาตามอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีการรับประกันความชำรุดบกพร่องของเครื่องจักรกลไม่น้อยกว่า 1 ปี

9.1.5 หากผู้เสนอราคาไม่ดำเนินการ หรือดำเนินการไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ 9.1 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลีจะไม่รับพิจารณา

9.2 ผู้เสนอราคาจะต้องทำการฝึกอบรมด้านการใช้งานเครื่องจักรกล การบำรุงรักษา และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือจนกว่าจะสามารถใช้งานได้โดยไม่คิดค่าแรง และค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

9.3 ผู้เสนอราคาได้ จะต้องให้มีการบริการตรวจเช็ค และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น เปลี่ยนไส้กรองต่าง ๆ ตามกำหนดระยะเวลาชั่วโมงการทำงานตามมาตรฐานการทำงานของโรงงานผู้ผลิต จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง โดยผู้ขายต้องไม่คิดค่าน้ำมันหล่อลื่น ค่าไส้กรอง ค่าอะไหล่ที่เปลี่ยนซ่อมตามอายุการใช้งานตามปกติ ค่าแรง และค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องซ่อมในระยะเวลาก่อนสิ้นสุดสัญญาประกัน 1 เดือน โดยไม่คิดมูลค่า

10. การจ่ายเงิน

10.1 กรณีที่มีการวิเคราะห์หรือทดลอง ผู้ขายต้องยอมรับการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ และวิธีของทางราชการกำหนด ทำการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของรถเกลี่ยดินดังกล่าว ก่อนรับไว้ใช้ในราชการ

10.2 องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี จะจ่ายเงินเมื่อผู้ขายได้ทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี โดยถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว สำหรับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลีจะออกหนังสือขอยกเว้นภาษีประจำปี

10.3 วันส่งมอบเครื่องจักรกลผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง

10.4 ผู้ขายต้องจัดทำตราเครื่องหมายประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร โดยพ่นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทนบริเวณที่เห็นชัดเจนไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง

-4-

10.5 องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ตกลงจ่ายเงินค่ารถเกลี่ยดินและผู้ขายตกลงรับเงินค่ารถเกลี่ยดินแบ่งเป็น  2  งวด  ดังนี้

งวดที่ 1 เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถเกลี่ยดินถูกต้องตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ เป็นจำนวน 50% ของราคาซื้อขายตามสัญญา

งวดสุดท้าย จ่ายครบตามจำนวนเงินที่คงเหลือตามสัญญาซื้อขาย ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลีได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนและมีงบประมาณเพียงพอ

********************************